MEET (мульти функциональный электрический электронный тестер)

Модель №: MS-148F

«MEET» Серия – «MS-148F», высокотехнологичный тестер со световым индикатором позволит вам надежно, качественно и быстро выполнить следующее:

1) тест AC напряжения: бесконтактный способ предел от 70 до 600VAC.

2) проверка DC полярности: 1.5V~36VDC.

3) проверка электропровода на разрыв: 0~2M ohm.

4) светодиодная подсветка (зеленым).

5) проверка подключения электроприбора к сети.

6) проверка ламп, предохранителей и др.

Элементы питания:

*1.5х2 алкалиновых или ртутных батареи (LR44; 157; V13GA; AG13; A76)

*срок службы на одних батареях: минимум 1 час непрерывной работы тестером.

Примечания:

1. Тестер не должен быть использован для измерения напряжения превышающего предел тестера.

2. Не использовать при температуре среды выше 30*С, влажности выше 80%в области 2хметров.

3. Чувствительность индикатора может иметь погрешность при:

-неблагоприятном освещении (солнечной активности);

-неблагоприятной поверхности (неровная деревянная поверхность).

4. Тестер должен быть проверен (SELF-тест) и исправен перед началом использования.

5. Тестер не должен использоваться во влажной среде.

6. Поврежденный тестер не должен использоваться.

7. Никогда не пытайтесь разобрать, починить либо исправить что либо в тестере.

Руководство пользования:

SELF - тест.

Перед использованием проведите SELF-тест для гарантии точности показаний. Поместите переключатель в позицию «L/H», загорится зеленый светодиод и прозвучит звуковой сигнал, индицирующий о «нормальном функционировании». Прикоснитесь одной рукой до ”Test pin” а другой до “Metal plate”.

*Во время бездействия тестера переместите переключатель в позицию «О».

Тестирование AC напряжения.

Бесконтактный метод (70-699VAC).

Поставьте переключатель в позицию «L/H»

Подсветка.

Поставьте переключатель в позицию «О».

Нажмите на клипсу для включения подсветки (зеленым).

Определение полярности DC (1.5~36VDC).

Внимание: будьте уверены что напряжение не превышает данного предела (1.5~36VDC макс.).

Поставьте переключатель в позицию «L/H».

Указательным пальцем руки дотроньтесь до «metal plate», указательный палец свободной руки используйте как контакт с одной из сторон тестируемого объекта, другой стороной прижмите объект к «test pin».

*Если полярность стороны касающейся прибора положительна (+) – прозвучит звуковой сигнал и засветится световой индикатор.