Mp3  проигрыватель для автомобиля DA21

1 кнопка для настройки звука

2 кнопка регулировки громкости

3 кнопка включения/ выключения

4 индикатор

5 режим

6 тюнер

7 баланс

8 панель

9 кнопка перемотки «назад»

10 кнопка перемотки «вперед»

11 гнездо для SD карты

12 гнездо USB

13 индикатор USB

14 индикатор SD карты

Основные операции:

- кнопка включение/выключение

нажмите на данную кнопку, чтобы включить или выключить устройство.

- кнопка Mode

нажатием данной кнопки вы можете выбрать слушать радио или MP3, при выборе мп3 будет загораться соответствующий флэшкарте индикатор.

- регулировки громкости

для увеличения или уменьшения звука

- настройка звука

используется для регулировки верхних частот

- баланс

для распределения мощности звука между правыми и левыми динамиками

Радио:

Вращайте тюнер для настройки частоты волны.

MP3:

- Автоматически приоритет проигрывания будет распределяться на флэшкарты воткнутую позже. При этом будет загораться соответствующий индикатор.

- Переключайте композиции кнопками «вперед» и «назад».

Примечания: поддержка карт памяти 2-32Гб; поддержка функций мп3; функция памяти (воспроизведение последней композиции).

Внимание:

- При замене предохранителя, используйте предохранитель тех же параметров что и оригинальный.

Технические характеристики:

FM радио:

частота   87.5  ~ 108МГц

чувствительность    ≤  26ДБ

SNR (отношение сигнал/помеха)   ≥ 40ДБ

МП3 проигрыватель:

(тест при сжатии записи 320КБ/с)

Формат   мп3

Носители     USB,  SD

Частота отклика   100Гц ~ 16КГц

SNR (отношение сигнал/помеха)  ≥ 45ДБ

Разделение каналов        ≥ 45ДБ

Баланс каналов	≤  3ДБ

Суммарная потеря сигнала   ≤  5%

Основные:

Питание  12В DC

Сопротивление динамиков 4Ом

Выходная мощность 7Вт

Размеры  163х43х80

# Text boxes

+    синий

Антенное гнездо

2А

красный

зеленый  +

-    черный

-

Подсоединить к минусу батареи

Подсоединить к зажиганию