Mp3  проигрыватель для автомобиля DA22

1 кнопка для настройки звука

2 кнопка регулировки громкости

3 кнопка включения/ выключения

4 LCD экран

5 режим

6 тюнер

7 баланс

8 панель

9 кнопка перемотки «назад»

10 кнопка перемотки «вперед»

11 гнездо для SD карты

12 гнездо USB

13 кнопка настройки часов

14 кнопка настройки минут

Основные операции:

- кнопка включение/выключение

нажмите на данную кнопку, чтобы включить или выключить устройство.

- кнопка Mode

нажатием данной кнопки вы можете выбрать слушать радио или MP3 проигрыватель.

- регулировки громкости

для увеличения или уменьшения звука

- настройка звука

используется для регулировки верхних частот

- баланс

для распределения мощности звука между правыми и левыми динамиками

Радио:

Вращайте тюнер для настройки частоты волны.

MP3:

- если вставить флэшкарту, система автоматически начнет воспроизводить мп3. В зависимости от типа карты изменится значок на дисплее.

- По умолчанию будет играть USB, если одновременно воткнуты USB и SD.

Если при этом вытащить USB, система автоматически переключится на SD.

- Переключайте композиции кнопками «вперед» и «назад».

Часы:

- Если включен режим мп3, часы выводятся на дисплей автоматически.

- Когда включен режим мп3, нажмите кнопку «часы» или «минуты» для регулировки часов.

- Когда включен режим мп3, нажмите и удерживайте кнопку «часы» или «минуты» для быстрой настройки.

Внимание:

- При замене предохранителя, используйте предохранитель тех же параметров что и оригинальный.

- Желтый провод должен быть подсоединен к положительному полю батареи, для нормальной работы часов.

Технические характеристики:

FM радио:

частота   87.5  ~ 108МГц

чувствительность    ≤  26ДБ

SNR (отношение сигнал/помеха)   ≥ 40ДБ

МП3 проигрыватель:

(тест при сжатии записи 320КБ/с)

Формат   мп3

Носители     USB,  SD

Частота отклика   100Гц ~ 16КГц

SNR (отношение сигнал/помеха)  ≥ 45ДБ

Разделение каналов        ≥ 45ДБ

Баланс каналов	≤  3ДБ

Суммарная потеря сигнала   ≤  5%

Основные:

Питание  12В DC

Сопротивление динамиков 4Ом

Выходная мощность 7Вт

Размеры  163х43х80

# Text boxes

+    синий

Антенное гнездо

0,5А

2А

красный

зеленый  +

-    черный

-

желтый

Подсоединить к минусу батареи

Подсоединить к плюсу батареи

Подсоединить к зажиганию