Видеоняня RC830 предназначена для наблюдения за ребенком. Возможно подключение дополнительных аналогичных камер (всего - до 4-х штук).

Меры безопасности Видеоняня RC830

  Питание блоков допускается только от адаптеров питания (входное напряжение 110В – 220В, 50Гц или 60Гц). Монитор может питаться от аккумулятора или от блока питания

  Убедитесь в том, что все кабели питания и соединительные кабели подключены в соответствии с инструкцией.

  Во время грозы вынимайте штекер из электрической розетки.

  При установке следите за тем, чтобы не повредить кабели питания или чтобы кто-либо не задел кабели во время движения. Это может привести к падению блоков.

  Не используйте адаптеры питания, отличные от указанных в описании.

  Не разбирайте блоки во время их работы – для ремонта обратитесь к торгующей организации, продавшей Вам данный комплект.

  Если Вы не планируете использовать блок монитора с питанием от батареек длительное время – извлеките из него элементы питания и храните их отдельно.

Предупреждение о радиопомехах Видеоняня RC830. 
Данное оборудование генерирует радиоволны. Если не соблюдать правила установки и использования оборудования, приведенные в данном руководстве, это может привести к помехам в работе теле- и радио аппаратуры. Если помехи появляются при включении устройства и исчезают при выключении - попробуйте предпринять следующие действия:

  Перенаправьте телевизионную/радио антенну.

  Переместите блок камеры подальше от теле/радио приемника (его антенны).

  Подключите приемник устройства к другой настенной электрической розетке, чтобы исключить помеху по цепи питания.

  При необходимости проконсультируйтесь с поставщиком или опытным специалистом по теле- радиоаппаратуре.

Технические характеристики Видеоняня RC830
Камера Видеоняни RC830
Разрешение - 628 х 586 точек (PAL), 420 ТВ -линий
Напряжение- 5В DC адаптер питания
Потребляемый ток- 800 мА (при включенной подсветке)
Мощность передачи- До 10 мВт
Частота передачи 2.414 – 2.432-2.450- 2.468 ГГц
Модуляция- FM – частотная модуляция
Каналы 2
Светочувствительность 1 люкс или 0 люкс(при включенной подсветке)
Видео выход -нет
Аудио выход -нет
Видео датчик -1/3” CMOS цветной
Микрофон -Моно
Изображение -Цветное
Дальность действия -100-150 метров (в зоне прямой видимости)
Рабочая температура От 0°С до 60°С при влажности – до 85%

Приемник Видеоняни RC830
Разрешение -480 х 234 точки
Напряжение -5В DC адаптер питания или аккумулятор 3,7в

Частота приема -2.414 – 2.432-2.450- 2.468 ГГц
Каналы 4
Светочувствительность -Видимость в темноте – до 5 м.
Видео выход -1 Vp-p / 75 Ом
Аудио выход -1 Vp-p / 600 Ом
Аудио/видео разъем -3,5 мм
Видео экран -2.5” TFT
Изображение -Цветное
Дальность действия -100-150 метров (в зоне прямой видимости)
Рабочая температура -От 0°С до 50°С при влажности – до 85%
Масса -176 г (без батарей)
Память встроенная 64 МБ 20 МБ под систему

Внешняя память SD до 2 ГБ

Запись видео 640*480, 320*240, 160*128

Формат MPEG4

Запись аудио WAV 64KHZ

Соединение с РС USB 2.0, USB 1.1

Заряжать 5 часов, полный заряд на 2 часа записи или 3,5 часа воспроизведения

Меню на английском и китайском языке

Комплект поставки Видеоняня RC830
1. 2 Блока беспроводной цветной камеры.
2. Беспроводный приемник с цветным TFT-дисплеем (монитор).
3. Адаптер питания для камеры 220В AC / 5В DC 1,5А 2 шт.
4. Адаптер питания для монитора 220В AC / 5В DC 1,5 А 1 шт.
5. Кабель для подключения блока приемника к домашнему телевизору, другому монитору или записывающему устройству.
6. Наушник для прослушивания звука.

7. USB кабель

8. Подставка-зарядка под монитор

9. Диск с ПО

10. Аккумулятор 3.7 В

Инструкция. Картинка на странице 4,5

- Кнопка включения. Для включения и выключения удерживать кнопку нажатой 5-10 сек

- Кнопка переключения видеоняни в режим Медиапроигрывателя и обратно

- Гнездо питания 5В

- Порт USB. Для соединения с компьютером установите драйвера с диска

- Кнопка перезагрузки.

- ЖКИ дисплей

- Кнопка переключения радиоканалов

- Кнопка включения записи

- Кнопка входа в меню

- Кнопка выхода из меню

- Кнопка выбора в меню/ громкость

- Кнопка выбора в меню/ канал

- Кнопка подтверждения ОК

- Кнопка выбора в меню/ громкость

- Кнопка выбора в меню/ канал

- Светодиод. Красный-заряжается, зеленый-зарядка окончена.

- Динамик

- Кнопка выключения ЖКИ экрана

- Разъем видеовыхода. Для подключения видеоняни к ТВ или рекордеру используйте провода из комплекта. В меню включите внешний экран

- Гнездо видеовхода

- Микрофон. Для включения режима диктофона зайдите в меню REC VOIS

- SD слот для карты памяти. Для записи на карту памяти включите режим в меню Setup

- Батареечный отсек

- Подставка